Приложение № 1

к гражданско-правовому договору № Ф.2016.93428 от ______________20____г.

на оказание услуг по испытанию рентгеновских аппаратов и поверке  физико-химических средств измерений

Задание на оказание услуг

- Наименование Услуг: услуги по испытанию рентгеновских аппаратов и поверке  физико-химических средств измерений (далее по тексту – «Услуги»).

- Место оказания Услуг: по месту нахождения (расположения) оборудования: г. Красноярск, ул. К.Маркса,43 и ул. Аэровокзальная, зд. 9 Г

- Содержание, объем и периодичность Услуг:

  - Содержание Услуг: услуги включают в себя: периодические испытания рентгеновских аппаратов с целью определения соответствия измеренных параметров и характеристик требованиям нормативной и эксплуатационной документации, и поверку  физико-химических средств измерений на предмет соответствия нормативной и эксплуатационной документации.

    - Испытания рентгеновских аппаратов включают в себя контроль следующих параметров и характеристик, с последующим оформлением протокола в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» п.5.10:

- маркировка;

- комплект документации;

- условия окружающей среды;

- форма кривой анодного напряжения;

- суммарная фильтрация пучка рентгеновского излучения;

- воспроизводимость дозы излучения;

- расхождение оптического (светового) и рентгеновского полей;

- отклонение оси пучка рентгеновского излучения;

- слой половинного ослабления;

- точность выполнения уставок анодного напряжения;

- точность выполнения уставок силы анодного тока;

- точность выполнения уставок длительности экспозиции;

- приведение значение радиационного выхода на 70 кВ;

- линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении;

- геометрическое искажение изображения;

- размер рабочего поля;

- разрешающая способность, пар.лин/мм;

- пороговый контраст;

- радиационная защита излучателя;

- функционирование экспонометра;

- работа таймера подающего оператору звуковой сигнал, завершения суммарного времени нагрузки;

- работа блокировки и подвижных частей РДК;

- сигнализация включения высокого напряжения;

- дистанционность управления.

    - Поверка  физико-химических средств измерений включают в себя контроль параметров и характеристик на предмет соответствия нормативной и эксплуатационной документации с последующим оформлением свидетельств о поверке либо о калибровке, либо извещений о непригодности к применению.

  - Объём, срок (периодичность) оказания услуг и местонахождение  Оборудования:

| № п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Местонахождение | Периодичность измерений | Дата последнего измерения (месяц, год) | Срок проведения измерений (месяц, год) | Количество, шт. | Сфера ГМКиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маммограф Маммо-4МТ, зав.№ 905648 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Рентген кабинет | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 2 | Рентгенодиагностический комплекс РДК 50/6, зав.№ 18 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Рентген кабинет | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 3 | Рентгенодиагностический комплекс Simens «Multix Pro», зав.№ 2287 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Рентген кабинет | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 4 | Аппарат флюорографический малодозный «Рентех», зав.№ 87 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Рентген кабинет | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 5 | Анализатор полуавтоматический биохимический «CLIMA-MC-15», зав.№ 375 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Поликлиника, лаборатория | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 6 | Анализатор глюкозы и лактата модели «Super CL Ambulance», зав.№ 727 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Поликлиника, лаборатория | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 7 | Гематологический анализатор «ADVIA-60», зав.№ 606ОТ80981 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Поликлиника, лаборатория | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 8 | Анализатор мочи «Клинитек статус», зав.№ 25427 | г. Игарка, ул. Карла Маркса 56, Поликлиника, лаборатория | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |

- Требования к порядку и условиям оказания Услуг:

  - При оказании услуг по испытанию рентгеновских аппаратов и поверке  физико-химических средств измерений должно применяться оборудование Исполнителя. Средства измерений исполнителя должны иметь действующие свидетельства о поверке либо о калибровке. Испытательное оборудование должно иметь действующие протоколы аттестации.

  - Оборудование, подлежащее контролю с выездом специалиста, проверяется по месту его принадлежности (установки), согласно сроку (периодичности) оказания услуг с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

  - Приемка и передача Услуги оформляется актом об оказании услуг, подписываемым Исполнителем и Заказчиком.

  - После оплаты счета, по результатам проведенных измерений Заказчику выдаются протоколы по испытаниям рентгеновского оборудования, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» п.5.10; и свидетельства о поверке либо калибровке физико-химических средств измерений, либо извещений о непригодности к применению.

- Требования к качеству и безопасности Услуг:

  - Испытания рентгеновских аппаратов осуществляется:

    - Согласно СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»:п. 4.11: «контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгенологического оборудования и средств индивидуальной радиационной защиты проводится организациями, аккредитованными в установленном порядке».

    - Согласно ГОСТ 26140-84 «Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия»: «аппараты должны подвергать квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, типовым испытаниям и испытаниям на надежность. Испытания проводят на соответствие требованиям технической, нормативной, эксплуатационной, методической документации и требованиям технических условий на аппараты конкретного типа.»

    - Согласно СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» п.8.11: «Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования проводится учреждениями, аккредитованными в установленном порядке», п.8.12: «Результаты радиационного контроля и контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой - в рентгеновском кабинете».

    - Исполнитель должен иметь:

- действующую лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих),

- действующие аттестаты аккредитации с приложениями «область аккредитации», в которые включены «Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные», «физико-химические» и «оптико-физические» средства измерений.

    - Исполнитель должен оказывать услуги, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего лечебного учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводится поверка и испытания оборудования.

- Требования к гарантийному сроку оказанных услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

  - Гарантийный срок на оказанные услуги  – 6 месяцев с даты принятия Услуг;

  - Если в период гарантийного срока выявится, что Услуги (отдельные виды работ) выполнены не в соответствии с требованиями к аккредитованным организациям, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов услуг.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| КГБУЗ «Игарская ГБ» Юридический адрес: 663200, Красноярский край, Туруханский р-н, Игарка г, ул. Карла Маркса, 56 Фактический адрес: 663200, Красноярский край, Туруханский р-н, Игарка г, ул. Карла Маркса, 56 Почтовый адрес: 663200, Красноярский край, Туруханский р-н, Игарка г, ул. Карла Маркса, 56 Тел. (39172) 227-14 e-mail: igarka-cgb@yandex.ru ИНН 2449000698 КПП 244901001 | ФБУ «Красноярский ЦСМ» Юридический адрес: 660064, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 1А, ИНН/КПП: 2464019742 /246401001, телефон: 8 (391) 236-12-89, 236-11-79 csm@krascsm.ru |
| _________________ / Д.М. Жулёв | _________________ / В.Н. Моргун |